Гидравлические и моторные масла для применения на погрузчиках Atlas

Настоящим, информируем Вас в том, что использование технологических жидкостей грейферных погрузчиков АТЛАС (масла/ смазки и т.д.) регламентированно и должно осуществляться в соответствии с требованиями Руководства по Эксплуатации и Техническому обслуживанию.

В прилагаемой таблице приведены основные (тип / стандарт) и специальные требования и рекоммендации в соответствии с областью использования технологических жидкостей, а также указаны марки таких жидкостей ведущих производителей (примеры и аналоги).

В зависимости от режима и условий эксплуатации должны использоваться технологические жидкости максимально удовлетворяющие требованиям конкретной климатической зоны и соответсвовать ограничениям Руководства по Эксплуатации и Техническому обслуживанию

|  | Тип / Стандарт | Требования | Примеры и Аналоги (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель – моторное масло | API CG-4 | Все климатические зоны SAE 10W-30 – зима SAE 15W-40 – лето Арктический климат SAE 10W Тропический климат SAE 40W | Teboil SUPER HPD Castrol TURBOMAX Mobil DELVAC HP и DELVAC XHP Neste TURBO LE Shell RIMULA SUPER и RIMULA SUPER FE |
| Двигатель – охлажд. жидкость | Антикорозийнная Незамерзающая жидкость |  | BASF Glysantin G48/24 Teboil Jäähdytinneste G 48 ТОСОЛ 40 (до 2005 г.в.) |
| Двигатель - топливо | Дизельное топливо DIN 51601 BS 2869 A1 ASTM D 975-88 1-D и 2-D | Содержание серы менее 0,5% |  |
| Гидравлика | Масла для гидравлических систем, работающих под высоким давлением | Класс вязкости ISO VG 32 ISO VG 46 | Teboil Hydraulic Lift 32 и 46 Mobil DTE 13M и 15M Shell Tellus Oil 32 и 46 Castrol Hyspin AWH 32 и 46 Esso Univis N 32 и 46 |
| Трансмиссия | API GL5-GO 90 | SAE 80W-90 | Teboil Hypoid Mobil Mobilube HD Shell Spirax AX Castrol EPX Esso Gear Oil GX |
| Смазка – поворотный круг | Для применения в зубчатых передачах открытого типа при высоких нагрузках. | Смазка ATLAS PART # 4653892 | Teboil Gear Grease MDS Castrol Grippa 33S Mobil Mobiltac 81 Esso Mill Grease Shell Kuggfett |
| Смазка – другие точки | DIN 51818 NLGI-2 Смазка загущенная литиевыми мылами | Многоцелевая смазка содержащая дисульфид молибдена (МоS) | Teboil Universal M Castrol MS1 Grease Mobil Mobilgrease Special Esso Multi-purpose grease NLGI-2 Shell Retinax HDX 2 |
| Представленные аналоги соответствуют основным (стандарт) требованиям к технологическим жидкостям и составлена на основании справочников производителей. Следовательно при решении использовать то или иное масло/ смазку и т.д. необходимо удостоверяться в качестве и соответствии продукта. |